PROTOCOLE d'entretien des appareils de mesure

Ec en solution Hors-sol

A chaque mesure

*1* sortir le capuchon protecteur

*2* mesurer Ec

*3* passer la sonde sous le robinet

*4*stocker au sec en remettant le capuchon

En appliquant ces consignes, vous pourrez espacer le nettoyage

Une sonde encrassée parle : le signal est lent, instable, l'exactitude mauvaise

Régulièrement il faut  entretenir votre appareil : le nettoyer et l'étalonner

Nettoyage  : de 1 à 4

*1* sortir le capuchon protecteur

*2* passer la sonde sous le robinet

*3* plonger la sonde dans la solution de nettoyage (HI 7077) durant 5 à 30' voire plus

*4* rincer avec de l'eau déminéralisée

Etalonnage de 1 à 6

*5*mettre l'appareil en mode Ec. Etalonner/calibrer Ec. Maintenez le bouton 5" sur OFF, le calibrage Ec apparaît. Tremper la sonde dans la solution 1.413 et attendre  : OK

*6*rincer avec de l'eau déminéralisée. Votre appareil est étalonné correctement